## Slide 1
2. Korozija
Korozija je prirodni proces koji se događa kada metali i legure reagiraju s okolinom, što dovodi do njihovog postupnog propadanja. Primarni uzrok korozije je elektrokemijska reakcija između metala, vlage i kisika u prisutnosti određenih nečistoća ili zagađivača.
Proces stvaranja korozije uključuje nekoliko koraka:
Inicijacija - Prvi korak je inicijacija korozije, koja se često javlja na lokaliziranim područjima s nedostacima ili nesavršenostima na metalnoj površini. Ta područja, poznata kao mjesta korozije, postaju početne točke za proces korozije.
Anodne i katodne reakcije - Jednom kad se inicijacija dogodi, odvijaju se dvije primarne reakcije. Na anodnim mjestima atomi metala gube elektrone i postaju pozitivno nabijeni ioni (kationi), ulazeći u okolinu. Na katodnim mjestima molekule kisika i vode spajaju se s elektronima i proizvode hidroksidne ione.
Prijenos elektrona - Kako se anodna i katodna reakcija nastavljaju, dolazi do protoka elektrona od anodnog do katodnog mjesta kroz metal. Ovaj proces prijenosa elektrona je ono što uzrokuje degradaciju metala.
Proizvodi korozije - Metalni ioni proizvedeni na anodnim mjestima spajaju se s hidroksidnim ionima na katodnim mjestima i tvore proizvode korozije, kao što su metalni oksidi ili hidroksidi. Ovi proizvodi stvaraju hrđu ili druge oblike korozije na metalnoj površini.
Kontinuirani proces - Proces korozije nastavlja se tijekom vremena, što dovodi do postupnog slabljenja i degradacije metala, potencijalno uzrokujući funkcionalne probleme u različitim primjenama.

## Slide 2
2.2. Postupci zaštite tehničkih materijala od korozije
Kako bi se spriječili ili minimizirali učinci korozije, za tehničke materijale primjenjuju se različiti postupci zaštite od korozije. Neke uobičajene metode zaštite od korozije uključuju:
Premazi - Nanošenjem zaštitnih premaza, poput boje, polimernih filmova ili metalnih premaza (npr. galvanizacija), stvara se barijera između metalne površine i okoliša, sprječavajući izravan kontakt s vlagom i kisikom (slika 24).
Slika 24 – Nanošenje zaštitnog premaza

## Slide 3
Katodna zaštita - Ova metoda uključuje opskrbu metalne površine istosmjernom električnom strujom, čineći je katodom i smanjujući stopu korozije. Zaštitu je moguće postići pasivnom katodnom zaštitom žrtvenim anodama od cinka (slika 25).
Slika 25 - Primjer zaštite žrtvenim anodama na propulziji broda
Slika 26 – Anodna zaštita spremnika e. brojila.

## Slide 4
Inhibitori - Inhibitori korozije su kemijske tvari koje se dodaju u okolinu kako bi se smanjila stopa korozije stvaranjem zaštitnog filma na metalnoj površini.
Legiranje - Odabir legura otpornih na koroziju ili dodavanje specifičnih elemenata osnovnom metalu kako bi se povećala njegova otpornost na koroziju.
Kontrola okoliša - Održavanje okoliša suhim, smanjenje vlažnosti i kontroliranje temperature mogu pomoći u ograničavanju procesa korozije.
Izmjene dizajna - Projektiranje struktura kako bi se smanjila područja sklona zadržavanju vlage ili usvajanje odgovarajućih sustava odvodnje može smanjiti rizik od korozije.
Redoviti pregled i održavanje - Periodični pregledi i pravovremeno održavanje mogu pomoći u otkrivanju i rješavanju problema s korozijom prije nego što eskaliraju.
Primjenom ovih postupaka zaštite od korozije, može se produžiti životni vijek i pouzdanost tehničkih materijala, smanjujući troškove održavanja i potencijalne opasnosti po sigurnost.
Zadatak 6: Nabroji i objasni nekoliko postupaka zaštite od korozije.