## Slide 1
SUI: Uvod u tehničku mehaniku
Nastavnik: Ivan Đurić bacc. mech. ing.
Predavanja pripremio:

## Slide 2
1.4. Osnove vektorskog računa
Ishodi učenja za nastavnu jedinicu:
Učenik će moći:
Objasniti pojam vektora te razlikovati smjer, pravac i duljinu vektora.
Grafički i analitički zbrajati dva ili više vektora (metoda paralelograma i metoda poligona).
Rastaviti vektor na komponente po osi x i y.
Odrediti projekcije vektora na koordinatne osi.
Izračunati iznos i položaj rezultantnog vektora pomoću trigonometrijskih funkcija (sinus, kosinus, tangens).
Odrediti kvadrant u kojem se nalazi rezultantni vektor na temelju njegovih komponenti.
Grafički prikazati i mjeriti intenzitet i smjer rezultante pomoću mjerila i kutomjera.
Primijeniti naučeno u rješavanju zadataka za samostalan rad.

## Slide 3
1.4. Osnove vektorskog računa
Vektor je usmjerena dužina — to znači da ima:
Ukratko: vektor pokazuje koliko i u kojem smjeru nešto ide ili djeluje (npr. brzina, sila, pomak).
Primjer: Ako kažeš da netko hoda 5 metara prema istoku, to je vektor — ima i duljinu (5 m) i smjer (prema istoku).
Smjer (u kojem pokazuje),
Pravac (linija po kojoj leži),
Smjer kretanja (od početne točke prema završnoj),
Duljinu (koliko je „dug, ili u slučaju sile kolike je jačine“).
Prikaz vektora

## Slide 4
1.4. Osnove vektorskog računa – zbrajanje vektora
a) Zbrajanje vektora pomoću trokuta
Zbrojiti dva vektora i znači da na kraj vektora nanosimo početak vektora . Zbroj tih dvaju vektora je novi vektor koji ima početak u hvatištu vektora , a kraj na kraju vektora :
b) Zbrajanje vektora pomoću paralelograma
Zbrajati dva vektora možemo grafičkom i analitičkom metodom.
Grafičko zbrajanje je moguće izvesti metodom paralelograma, gdje dijagonala tog paralelograma predstavlja rezultat zbrajanja.
c) Zbrajanje vektora pomoću poligona
Vektori se mogu grafički zbrajati i poligonom vektora. Ova metoda je primjerena kod zbrajanja triju i više vektora.
Grafičko zbrajanje vektora pomoću poligona vektora, u slučaju kada zbrajamo više od tri vektora.
Grafičko zbrajanje vektora pomoću paralelograma
Vektor prenosimo u vrh vektora Spojimo li hvatište vektora sa vrhom vektora , dobit ćemo rezultantu
Analitička metoda zbrajanja predstavlja računsko traženje iznosa rezultata vektorskog zbrajanja i položaja rezultata zbrajanja.
Iznos rezultata zbrajanja se dobije kosinusovim poučkom, dok se položaj rezultata zbrajanja dobije iz sinusovog poučka.
Izračun iznosa i položaja vektora pomoću sinusovog i kosinusovog poučka
Vektori i , koje ćemo zbrojiti, a kao rezultat, dobit ćemo rezultantu

## Slide 5
1.4. Osnove vektorskog računa Projekcija vektora na koordinatnu os
Svaki se vektor u ravnini može prikazati pomoću njegovih projekcija na os x i y.
Zadan je vektor koji se nalazi pod kutom Vektor smještamo u (x, y) koordinatni sustav, a zatim isti vektor, koristeći trigonometrijske funkcije rastavljamo na komponente po x-osi i y-osi (slika lijevo) i to:
Zadani vektor , pod kutem
Zadani vektor , pod kutom , rastavljen na komponente po x i y osi.
komponentu na x osi:
komponentu na y osi:
i

## Slide 6
Izračun kuta rezultantnog vektora
1.4. Osnove vektorskog računa
Položaj rezultantnog vektora, odnosno kut pod kojim on leži u odabranom koordinatnom sustavu, dobije se arkus-tangens funkcijom. Ovisno o kvadrantu ravnine u kojem se rezultantni vektor nalazi, kut pod kojim on leži u odnosu na pozitivnu os x, računa se prema izrazima.

## Slide 7
1.4. Osnove vektorskog računa
Primjer zbrajanja vektora u ravnini – analitička metoda
Analitičkom i grafičkom metodom naći zbroj vektora prema slici ako je zadano:
= 25mm = 30°, = 40 mm, = 130°, = 20 mm , = 245°
a) Analitička metoda
rastavljanje vektora na komponente, po x i y osi:
Skica zadanih vektora
Rastavljanje vektora na komponente

## Slide 8
1.4. Osnove vektorskog računa
Primjer zbrajanja vektora u ravnini – analitička metoda
Analitičkom i grafičkom metodom naći zbroj vektora prema slici ako je zadano:
= 25mm = 30°, = 40 mm, = 130°, = 20 mm , = 245°
a) Analitička metoda
rezultanta po x - osi:
-
rezultanta po y - osi:
rezultanta svih vektora:
rezultati zbroja vektora u x-y ravnini:
Grafički prikaz zbroja vektora, metodom poligona (jer ih ima više od dva). Poligon prikazuje položaj rezultante u koordinatnom sustavu na kojem su označeni kvadranti.
II.
I.
III.
IV.
Prikazani poligon sila nam grafički prikazuje u kojem se kvadrantu nalazi rezultantni vektor. Prema prikazanom crtežu, vidljivo je da se rezultantni vektor nalazi u II.

## Slide 9
1.4. Osnove vektorskog računa
Primjer zbrajanja vektora u ravnini – analitička metoda
položaj (kut) rezultantnog vektora od x – osi koordinatnog sustava:
II.
I.
III.
IV.
Položaj rezultantnog vektora, odnosno kut pod kojim on leži u odabranom koordinatnom sustavu, dobije se arkus-tangens funkcijom. Ovisno o kvadrantu ravnine u kojem se rezultantni vektor nalazi, kut pod kojim on leži u odnosu na pozitivnu os x, računa se prema izrazima iz tablice.
Obzirom da u ovom zadatku imamo slučaj -, a +, zaključujemo da se rezultantni vektor izračunava prema tablici, koristeći izraz:
Dakle svaka analitička metoda zbroja vektora sastoji se od:
rastavljanja vektora na komponente, po x i y osi i njihova zbroja (, …).
Izračuna rezultante po x i y osi ().
Izračuna ukupne rezultante .
Izračuna kuta (položaja), rezultantnog vektora .
Tablica koja nam pomaže da odredimo ispravan izraz za određivanje položaja rezultantnog vektora.

## Slide 10
Primjer zbrajanja vektora u ravnini – grafička metoda
1.4. Osnove vektorskog računa
b) Grafička metoda
Analitičkom i grafičkom metodom naći zbroj vektora prema slici ako je zadano:
= 25mm = 30°, = 40 mm, = 130°, = 20 mm , = 245°
Određivanje mjerila crtanja vektora:
Određivanje dužina zadanih vektora u mjerilu:
Crtanje poligona sila prema zadanoj skici zadatka:
Nacrtati koordinatni sustav
Koristeći dva trokuta i kutomjer u koordinatni sustav nacrtati vektor , pod kutom
Vektor , s njegovim hvatištem crtamo na kraju vektora , pod kutom
Vektor , s njegovim hvatištem crtamo na kraju vektora , pod kutom
Rezultantu, vektor , s njegovim hvatištem započinjemo crtati u hvatištu prvog vektora (u ovom slučaju vektora ), a vrh rezultante se crta do posljednjeg vektora

## Slide 11
Primjer zbrajanja vektora u ravnini – grafička metoda
1.4. Osnove vektorskog računa
Očitavanje rezultata iz poligona vektora:
Trokutom ili ravnalom izmjerimo duljinu rezultante, i zapisujemo:
Određujemo iznos rezultante, množenjem očitane vrijednosti , sa mjerilom M:
1. Intenzitet (vrijednost) rezultante:
2. Položaj (kut) rezultante :
Položaj, odnosno kut rezultante, mjerimo kutomjerom od x osi, i zapisujemo:

## Slide 12
1.4. Osnove vektorskog računa – zadatci za samostalan rad učenika
Analitičkom i grafičkom metodom naći zbroj vektora prema slici ako je zadano:
, , ,
(izračunati rezultantu i njezin smjer )
Zadatak 1.

## Slide 13
1.4. Osnove vektorskog računa – zadatci za samostalan rad učenika
Analitičkom i grafičkom metodom naći zbroj vektora prema slici ako je zadano:
, , ,
(izračunati rezultantu i njezin smjer )
Zadatak 2.

## Slide 14
1.4. Osnove vektorskog računa – zadatci za samostalan rad učenika
Zadatak 3.

## Slide 15
1.4. Osnove vektorskog računa – zadatci za samostalan rad učenika
Zadatak 4.

## Slide 16
1.4. Osnove vektorskog računa – zadatci za samostalan rad učenika
Zadatak 5.