## Slide 1
3.2. Standardno označavanje tehničkih materijala
Označavanje čelika (slika 29) prema normi EN 10027-1 način je identificiranja različitih vrsta čelika i njihovih svojstava. Ovaj sustav označavanja pomaže ljudima da lakše razumiju o kojoj vrsti čelika se radi.
Norma EN 10027 daje kod koji se sastoji od slova i brojeva za predstavljanje različitih karakteristika čelika. Razjasnimo kako funkcionira označavanje, na primjeru čelika koji ima oznaku S 355 J2 G3 +Z35:
S | 355 | J2 | G3 | +Z35
Osnovna oznaka |  | Dodatna oznaka 1 | Dodatna oznaka 2 | Dopunska oznaka
Slika 29 - Označavanje čelika prema standardu EN 10027-1
Oznaka čelika sastoji se od tri skupine i to od osnovne oznake, dodatnih oznaka za čelike i dopunske
oznake za proizvod.

## Slide 2
Prvo slovo "S" predstavlja grupu čelika prema namjeni. U ovom slučaju "S" označava "konstrukcijski čelik" (slika 30).
Oznaka | Opis
S | Konstrukcijski čelik
P | Čelik za posude pod tlakom
L | Čelik za cjevovode
E | Čelik za upotrebu u strojogradnji
H | Čelik za izradu plosnatih proizvoda (hladno valjani)
R | Čelici za izgradnju tračnica
C | Ugljični čelici
n | Legirani čelici (1% mangana uz maseni udio ostalih elemenata od 5%)
X | Legirani čelici s više od 5% masenog udjela elemenata za legiranje
HS | Brzorezni čelici
G | Čelični lijev
Slika 30 - Osnovna oznaka koja definira svojstva čelika odnosno čvrstoću i svrhu primjene
Primjer oznake prema EN 10027 standardu: S355J2G3

## Slide 3
Broj "355" označava minimalnu granicu razvlačenja čelika u megapaskalima (MPa). Granica razvlačenja garantira koliko je čelik čvrst prije nego što se počne trajno deformirati pod opterećenjem.
Dodatna oznaka 1 predstavlja mehaničku karakteristiku odnosno udarnu radnj loma čelika. U ovom slučaju, "J2" kratica nam govori da je udarni rad loma 27 J (džula) na temperaturi od -20 °C (slika 31).
Oznaka | Udarni lom | Temp.
JR | 27 | 20
KR | 40 | 20
LR | 60 | 20
J0 | 27 | 0
K0 | 40 | 0
L0 | 60 | 0
J2 | 27 | -20
K2 | 40 | -20
L2 | 60 | -20
J3 | 27 | -30
K3 | 40 | -30
Oznaka | Udarni lom | Temp.
L3 | 60 | -30
J4 | 27 | -40
K4 | 27 | 40
L4 | 60 | -40
J5 | 27 | -50
K5 | 40 | -50
L5 | 60 | -50
J6 | 27 | -60
K6 | 40 | -60
L6 | 60 | -60
Slika 31 - Tablica koja definira udarni rad loma
Primjer oznake prema EN 10027 standardu: S355J2G3

## Slide 4
Dodatna oznaka 1 također može definirati toplinsku obradu (slika 32) i područje primjene (slika 33) čelika.
Oznaka | Opis
A | Čelik otvrdnut izlučivanjem
M | Termomehanički valjani čelik
N | Normizacijski žareni (valjani) čelik
Q | Poboljšani čelik
Slika 32 - Toplinska obrada čelika
Oznaka | Opis
C | Hladno obradivi čelici
D | Čelici za vruće uranjanje
E | Čelici za emajliranje
F | Čelici za kovanje
H | Čelici za visoke temperature
L | Čelici za niske temperature
O | Čelici za primjenu na moru
P | Čelici za žmurje
R | Čelici za sobnu temperaturu
S | Čelici za prodogradnju
T | Čelici za cijevi
W | Čelici otporni na atmosferu
X | Čelici za nisku i visoku temperaturu
Slika 33 - Područje primjene čelika

## Slide 5
4. Dodatna oznaka 2 predstavlja fizičku karakteristiku. U ovom slučaju "G3" kratica nam govori
da je uvjet isporuke opcijski.
Fizičke karakteristike grupa 1 (Stanje isporuke):
G1 - ne smiren
G2 - smiren
G3 - uvjeti isporuke opcijski
G4 - uvjeti isporuke po izboru proizvođača
M – termo-mehaničko valjanje
Fizičke karakteristike grupa 2:
Primjer oznake prema EN 10027 standardu: S355J2G3
L - za niske temperature
M - termomehaničko oblikovanje
N - normalizacijsko valjanje
O - za offshore konstrukcije
W - otporni na atmosferske utjecaje

## Slide 6
5. Dopunska oznaka definira specijalne zahtjeve. U ovom slučaju "+Z35" garantira najmanje suženje u smjeru okomitom na površinu za 35 %. (slika 34)
Oznaka | Opis
+C | Kompozitni čelik
+F | Sitnozrnati
+H | Prokaljeni čelik
+Z15 | Najmanje suženje okomito na površinu 15%
+Z25 | Najmanje suženje okomito na površinu 25%
+Z35 | Najmanje suženje okomito na površinu 25%
Slika 34 - Posebni zahtjevi
Dopunska oznaka može još označavati podjelu prevlaka (slika 35) i podjelu obrada (slika 36).
Oznaka | Opis
+A | Aluminizirani čelik (plamen)
+CU | Čelik presvučen bakrom
+Z | Pocinčano (plamen)
+ZE | Pocinčano (elektroliza)
Slika 35 - Podjela prevlaka

## Slide 7
Slika 36 prikazuje oznake obrade i pripadajuće opise obrade.
Oznaka | Opis
+A | Meko žareni čelik
+C | Hladno očvrsnuti čelik
+Q | Kaljeni čelik
+ST | Čelik žaren u otopini
+T | Popušteni čelik
Slika 36 - Podjela obrada

## Slide 8
Zadatak 9: Proučiti i definirati standardnu oznaku čelika i dati dva konkretna primjera gdje se takav
materijal koristi.
a) P355GH, b) S255NL
a) P355GH
P → čelik za tlačne posude (pressure vessel steel) Oznaka „P“ znači da se čelik koristi za izradu posuda pod tlakom, cijevi, izmjenjivača topline i sličnih komponenti koje rade pod povišenim tlakom.
355 → minimalna granica razvlačenja 355 MPa To označava da čelik ima granicu razvlačenja (naprezanje pri kojem dolazi do trajne deformacije) od najmanje 355 megapaskala.
GH → čelik za povišene temperature (Gas/Hot) Slova „GH“ označavaju da je čelik namijenjen radu pri povišenim temperaturama, npr. u parnim kotlovima i toplinskim izmjenjivačima.
Značenje cijele oznake: P355GH je čelik za tlačne posude, s minimalnom granicom razvlačenja 355 MPa, prikladan za primjenu pri povišenim temperaturama.
Tipična primjena: kotlovi, izmjenjivači topline, cjevovodi pod tlakom.

## Slide 9
Zadatak 9: Proučiti i definirati standardnu oznaku čelika i dati dva konkretna primjera gdje se takav
materijal koristi.
a) P355GH, b) S255NL
S → konstrukcijski čelik (structural steel) Koristi se za nosive konstrukcije — grede, stupove, okvire i druge građevne elemente.
255 → minimalna granica razvlačenja 255 MPa To znači da čelik ima čvrstoću od najmanje 255 MPa prije trajne deformacije.
N → normalizacijski valjan (normalized rolled) Oznaka „N“ znači da je čelik normalizacijski toplinski obrađen radi poboljšanja mehaničkih svojstava.
L → za niske temperature (low temperature) Oznaka „L“ označava da čelik ima poboljšanu žilavost na niskim temperaturama, što ga čini prikladnim za hladna okruženja.
Značenje cijele oznake: S255NL je konstrukcijski čelik s granicom razvlačenja od 255 MPa, normalizacijski valjan, s poboljšanim svojstvima žilavosti pri niskim temperaturama.
Tipična primjena: čelične konstrukcije izložene hladnoći, mostovi, zgrade u hladnim klimama.
b) S255NL

## Slide 10
Primjeri naziva čelika za konstrukcijske čelike | 
Norma | Naziv čelika prema EN 10027-1
EN 10025-2 | S235JR S275JR S355JR S355J2 S355K2 S450J0
EN 10025-3 | S355N S355NL
EN 10025-4 | S355M S355ML
EN 10025-5 | S235J0W S235J2W S355J0WP S355J2WP S355J0W S355J2W S355K2W
EN 10025-6 | S460Q S460QL S460QL1
EN 10149-2 | S355MC
EN 10149-3 | S355NC
EN 10210-1 | S355J2H
EN 10248-1 | S355GP
EN 10346 | S350GD S350GD+Z
Oznaka | Opis
S235JR | S – konstrukcijski čelik; 235 – granica razvlačenja 235 MPa; JR – udarni rad 27 J na +20 °C
S275JR | S – konstrukcijski čelik; 275 MPa; JR – 27 J na +20 °C
S355JR | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; JR – 27 J na +20 °C
S355J2 | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; J2 – udarni rad 27 J na −20 °C
S355K2 | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; K2 – udarni rad 40 J na −20 °C
S450J0 | S – konstrukcijski čelik; 450 MPa; J0 – udarni rad 27 J na 0 °C
S355N | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; N – normalizacijski valjan
S355NL | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; N – normalizacijski valjan; L – za niske temperature
S355M | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; M – termomehanički valjan
S355ML | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; M – termomehanički valjan; L – za niske temperature
S235J0W | S – konstrukcijski čelik; 235 MPa; J0 – 27 J na 0 °C; W – otporan na atmosferske utjecaje
S235J2W | S – konstrukcijski čelik; 235 MPa; J2 – 27 J na −20 °C; W – otporan na atmosferske utjecaje
S355J0WP | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; J0 – 27 J na 0 °C; WP – otporan na vremenske utjecaje
S355J2WP | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; J2 – 27 J na −20 °C; WP – otporan na vremenske utjecaje
S355J0W | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; J0 – 27 J na 0 °C; W – otporan na atmosferske utjecaje
S355J2W | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; J2 – 27 J na −20 °C; W – otporan na atmosferske utjecaje
S355K2W | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; K2 – 40 J na −20 °C; W – otporan na atmosferske utjecaje
S460Q | S – konstrukcijski čelik; 460 MPa; Q – kaljen i popušten
S460QL | S – konstrukcijski čelik; 460 MPa; Q – kaljen i popušten; L – za niske temperature
S460QL1 | S – konstrukcijski čelik; 460 MPa; Q – kaljen i popušten; L1 – dodatno za vrlo niske temperature
S355MC | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; MC – termomehanički valjan s mogućnošću hladne obrade
S355NC | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; NC – normalizacijski valjan za hladnu obradu
S355J2H | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; J2 – 27 J na −20 °C; H – šuplji profil
S355GP | S – konstrukcijski čelik; 355 MPa; GP – za opću primjenu
S350GD | S – konstrukcijski čelik; 350 MPa; GD – pocinčani
S350GD+Z | S – konstrukcijski čelik; 350 MPa; GD – pocinčani; +Z – cink premaz